使用說明書

一、操作說明：

（1） 每按下一次操作鍵黃燈都將閃爍一下，同時蜂鳴器“嗶”一聲指示音。

（2） 操作面板上“*”與“#”功能相同，用於表示確認。

（3） 任何一個鍵按下 20 秒之後無後續的鍵輸入則進入睡眠狀態。

（4） 一旦進入睡眠狀態則所有操作終止，按下任意鍵則喚醒進入功能操作。

（5） 管理密碼和個人密碼可不用斷電自由更改，互不影響，相互獨立。

二、管理密碼設置與更改

按“0”“0”，再按紅色設置按鈕，蜂鳴器“嗶”一聲，黃色指示燈亮，表示管理密碼開始設置。任意輸入 3-8 位元數位後按“#”鍵確認，蜂鳴器“嗶”一聲，黃色指示燈熄滅，表示管理密碼設置成功。

三、個人密碼設置與更改

直接按下紅色按鈕，蜂鳴器“嗶”一聲，黃色指示燈點亮，個人密碼開始設置或更改。然後任意輸入 3-8 位元數位後按“#”鍵確認，蜂鳴器“嗶”一聲，黃色指示燈熄滅，表示個人密碼設置成功或更改成功。

四、開門、鎖門

（1） 輸入正確的管理密碼或個人密碼後按“#”鍵確認，蜂鳴器“嗶”一聲，綠色指示燈亮，表示密碼正確，電磁鐵吸合 5 秒，可進行開門、鎖門動作。

（2） 約 5 秒以後，綠色指示燈熄滅，電磁鐵釋放。

（3） 如果密碼輸入不正確，按下“#”鍵確認後蜂鳴器“嘀”“嘟”5 聲提示出錯。

（4） 如果連續三次輸入均不正確，操作鍵被鎖死 20 秒，20 秒後解除鍵盤鎖死；如果再連續三次輸入錯誤，操作鍵被鎖死 5 分鐘，5 分鐘後解除鍵盤鎖死。在鍵盤鎖死時，蜂鳴器每秒“嗶”一聲。

五、欠壓指示

（1） 欠電壓時，在綠燈點亮時會看到紅色指示燈同時點亮，此時仍能工作一段時間但希望儘快更換電池。

（2） 此型號不含記憶晶片，斷電 10 分鐘後密碼恢復到出廠密碼：159。

六、技術參數

工作電源：四節 5 號“AA”鹼性電池

1、 工作電壓範圍：4.0V～6.8V

2、 工作欠壓點 4.6V±0.30V

3、 工作電流：≤350mA

4、 待機電流：<5uA