# Head Up Display

用戶使用手冊

概述

感謝您購買本公司生產的汽車平視顯示器HUD本產品是為了汽車的安全行駛而研發，在高速行駛時,特別是夜間高速行車時,為避免駕駛員低頭觀看儀錶顯示或觀看音響顯示,在前方遇有緊急情況就有可能因來不及採取有效措施而造成事故。HUD正是在關鍵時刻體現出極為細膩的關懷， 該技術把汽車行駛過程中儀錶顯示的重要資訊（如車速）投射到前風擋玻璃上，不僅能夠幫助對速度判斷缺乏經驗的新手控制自己的車速，避免在許多的限速路段中因超速而違章,更重要的是它能夠使駕駛員在大視野不轉移的條件下瞬間讀數，始終頭腦清醒地保持最佳觀察狀態。

HUD提供了很多汽車上用得到的功能,可以使您在體驗速度的同時也保證自己的駕駛樂趣與行車安全。

本產品採用了最新的性能穩定的積體電路設計而成,各項指標均符合中國標準，外形獨特大方，線條流暢，超薄 的機身自然美觀,為您的愛車增添一份美感。

在您使用本產品前,請詳細閱讀說明書,以便於充分發揮產品的所有功能。

主要功能特點

- 自動適應車型，符合OBD II 或EUOBD(車載自動診斷系統)的車型即插即用

- 汽車速度，引擎轉速，水溫（電壓/節氣門位置/點火提前角/百公里加速時間），瞬間油耗，平均油耗，續航里程，低油量提示，休息提示，發動機故障，同時顯示

- 普通顯示模式，高速顯示模式，自動顯示模式可以 自選

- 公里英里自由切換，大大方便英制汽車儀錶

- 5.5英寸顯示面積，更利於數據閱讀

- 自動開關機，隨車啟動，隨車關機，有效保護汽車電瓶

- 超速單段和四段報警提示模式可選，更有利於行車安全

- 轉速報警提示，有利於及時換檔而達到節油目的，對新手也有特別意義

- 自動和手動亮度調節模式，行車不刺眼

HUD功能說明

- 轉速單位

- 發動機轉速

- 發動機故障

- 疲勞駕駛提醒

- 聲音開關

- 油耗圖示

- 油耗顯示

- 加油圖示

- 超速報警

- 參數值

- 亮暗度自動調節感光孔

- 暫態油耗，瞬間油耗（百公里）

- 依次為 電壓 節氣門 水溫 點火提前角 百公里加速圖示

- 百公里加速單位

- 參數值

- 續航里程單位

- 轉速，公里，英里單位

安裝及使用前準備

1.瞭解您的車型品牌，在購買HUD時需要選擇符合OBD II(或EU OBD)標準的車型方能正常使用,打開並尋找引擎蓋下方的貼紙,如果有OBDII CERTIFIED的字樣都可安裝(如圖1),檢查方向盤下方有沒汽車診斷座（國內07年後的車大部分車有裝配）。

2.找出車輛的16針診斷插座（如圖2），用OBDII連接線與之相接。

3.使用附送的防滑墊放在前方較平坦的位置，HUD主機可以放在上面並隨時調整位置。

4.反射貼膜可以貼在HUD主機正上方位置，能反射到主機螢幕為准。

（在指定經銷商處購買可由工作人員為之貼膜）

關於貼膜一些基本方法：

A,先將需要貼膜的位置均勻噴上一些水。

B,將膜的保護層撕開，雙面都噴上一些水，然後貼在需要的位置。

C,調整好位置後，使用刮板或者平滑的物體刮平貼膜，並且把裏面

的水分刮出，直到內部沒有氣泡和水分為止。

D,待數分鐘後，膜內的水分幹掉，輕輕搽去周圍水滴及灰塵即完成。

5.通電測試，打開HUD開關，顯示出當前汽車電壓隨後進入搜索汽車電腦版本狀態，表明產品已經安裝成功。

關於HUD的設置

HUD顯示的數值為汽車電腦內部的數值，由於汽車出廠的儀錶顯示值會與汽車電腦內的計算值有誤差，此時可以進入設置模式微調HUD的顯示值，以達到和儀錶完全一致的目的。HUD出廠時廠家會按照一般測試值做出調整，如發現和原車不准，則做以下調整：

調節方法：

在HUD連接汽車情況下，按下撥輪按鍵5秒進入設置模式，進入設置模式後，按下撥輪按鍵一次，菜單增加一個；左右撥動撥輪按鍵為增減參數值如下圖

進入調節狀態

| 菜單 | 對應參數 | 調節範圍 | 解釋 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 速度 | 50-100 | 調節範圍50%-150% | 107 |
| 1 | 轉速 | 50-100 | 調節範圍50%-150% | 117 |
| 2 | 油耗 | 50-100 | 調節範圍50%-150% | 100 |
| 3 | 轉速報警 | 10-75 | 調節範圍1000-7500轉 | 75 |
| 4 | 單段/四段報警 | 0-1 | 0手動設置, 1四段報警值 (60KM/H,80KM/H,100KM/H,120KM/H) | 0 |
| 5 | 單段報警值 | 30-250 | 設置範圍30km/h-250km/h | 150 |
| 6 | 顯示模式 | 0-2 | 0為自動模式：低於80KM/H時全部顯示，超過80KM/H顯示高速模式；1全部顯示；2高速模式：顯示速度和油耗） | 1 |
| 7 | 亮度調節 | 0-2 | 0為自動亮度調節,1為最暗,2為最亮 | 0 |
| 8 | 油箱容量 | 0-150 | 油箱容量0L到150L | 100 |
| 9 | 油量開關 | 0-2 | 0為手動輸入，1有燃油液位感測器，2關閉此功能 | 2 |
| 10 | 輸入油量 | 0-150 | 加油0 L到150 L | 50 |
| 11 | 排量設置 | 0-100 | 設置為0表示汽車有空氣流量器；設置為1,2,3,4，，，，100表示汽車排量設置0.1L，0.2L,0.3L,0.4L，，，，10.0L | 20 |
| 12 | 啟動電壓 | 110-150 | 此為HUD的自動啟動關閉的參考電壓，正常使用時，不用設置 | 0 |
| 13 | 油耗顯示開關 | 0-1 | 0為油耗位置不顯示 1為顯示 | 1 |
| 14 | 參考油耗 | 10-500 | *10-500表示 1.0-50.0的百公里油耗 | 80 |
| 15 | ECU 协议 | 1-12 | *代表1.2.3...12种汽车ECU协议 | 7 |
| 16 | 關機時間 | 10-900 | 熄火后關機時間（10-900） | 10 |

*關於14項的油耗參考解釋：

設置參考油耗的依據為工信部發佈的油耗或者汽車廠家公佈的油耗作為參考油耗，例如新凱越綜合油耗8.7L/100km, 那麼設置進去87就可以了，設置了用參考油耗計算油耗，那麼小時油耗就不能顯示了，只有百公里油耗。

*關於15項ECUx協議解釋：

此項功能的意義在於瞭解汽車的協議類別，便於廠家針對汽車開發相容型程式，防止其他故障干擾。

設置技巧：

- 快速加油：發動汽車後，左右撥動撥輪按鍵即可加油，單位L

- 一般2010年以後生產的產都帶有空氣流量計，車主可以先選擇0，看下有沒有油耗顯示，如果不顯示再設置排量。

在調整好後，按下撥輪鍵開關5秒即退回顯示介面或者重新啟動HUD.

恢復出廠設置：

HUD連接汽車後，不發動發動機，等待HUD檢測完成後熄滅（或者行車後停車關閉發動機，HUD關機後）長按往右方向鍵5秒，HUD發出“嘀”一聲即恢復出廠設置完成。

清除故障碼：

HUD連接汽車後，不發動汽車，鑰匙置於”ON” 檔，等待HUD熄滅後，長按住左方向鍵5秒，HUD響“嘀”一聲即清除故障碼，清除完成

關於常用操作設置

- 切換顯示內容

在汽車發動後，介面正常顯示，撥輪開關向右撥5秒，功能區1開始閃爍，然後鬆開，左右撥動選擇需顯示的內容，選擇好後，按下撥輪開關進入下功能區2；左右撥動選擇需顯示的內容，選擇好後按下撥輪開關進入功能區3，繼續下去則迴圈到功能區1。按下撥輪開關5秒即可保持退出。

- 報警音開關

在汽車發動後，介面正常顯示，撥輪開關左撥5秒，聲音圖示關閉；再左撥5秒，聲音圖示開啟，依次迴圈。

- 快速加油

在汽車發動後，介面正常顯示，左右撥動撥輪開關，就可以增減油量。例如本次加油20L,撥動撥輪開關，速度顯示區顯示出20即可。（注意：此功能只有油量開關為0才有效）

功能使用說明

1，參數值  顯示的值可為公里單位，英里單位，轉速單位。

2，OBDII 介面 作為連接汽車的數據介面。

3，加油圖示  在汽車的油量不足以行駛100公里時該圖示閃爍顯示。

4，發動機故障  在汽車電腦有故障的時候該圖示閃爍。

5，發動機轉速  顯示出發動機轉速狀態。

6，轉速圖示  表示發動機的參數值為1000轉的倍數，同時轉速報警時該圖示會閃爍。

7，速度報警  在速度超過自己預設值時該圖示閃爍報警。

8，休息提醒  在啟動後連續行駛時間超過4小時，該圖示閃爍報警。

9，聲音開關  該圖示亮起表示已經開啟聲音報警功能。

10，油耗圖示  表示油耗正在計算中。

11，油耗參數值  表示當前行駛中所消耗的油耗值。

12，撥輪開關  多功能開關，可以按下也可以左右撥動；長按下進入設置模式，左右撥動可快速加油功能。

13，小時油耗單位  表示汽車行駛過程中每小時所消耗的油量。

14，感光元件  感應外界光強度，自動調節HUD亮度以適應環境。

15，百公里油耗  表示汽車行駛過程中每百公里所消耗的油量。

16，電壓，節氣門，水溫，點火提前角，百公里加速度   電壓為汽車電壓；節氣門表示油門大小；水溫表示汽車冷卻液溫度；點火提前角表示點火時的曲軸角度，是發動機效率標誌；百公里加速度可測試汽車的加速度性能。

17，單位秒  表示百公里加速度的單位。

18，參數值  該參數值為電壓，節氣門，水溫，點火提前角，百公里加速度的參數值。

19，續航里程單位  在燃油只能續航100KM的時候該單位亮起。

20，轉速單位  表示發動機的轉速，單位為轉/分鐘，此時數值x10顯示。

21，公里單位  表示當前值的單位為公里。

22，英里單位  表示當前值的單位為英里。

常見故障，可能原因及處理辦法

| 故障表現 | 可能原因 | 處理辦法 |
| --- | --- | --- |
| 沒有速度報警 | 設置值過高，或已關閉 | 取消分段報警，打開報警開關 |
| 沒有轉速報警 | 設置值過高，或已關閉 | 重新設置並打開報警 |
| 通電後無反應 | 開關沒打開 | 打開開關並檢查插頭插牢 |
| 油耗顯示不准 | 不帶空氣流量感測器 | 設置自己的排量，然後校準 |
| 無速度轉速等 | 不符合OBDII或EU-OBD | 諮詢汽車廠家是否符合標準 |
| 無續航里程 | 未設置加油量及油耗較正 | 改為手動輸入油量及調整油耗 |
| 速度非常不准 | 速度單位為MPH | 切換速度單位為KM/H公里單位 |
| 只有速度油耗 | 速度超過80KM/H | 進入設置顯示模式改為1 |

主要技術指標

1.使用條件：

環境溫度-40c—+80c 大氣壓86-106KPa

相對濕度 10%-95%  環境雜訊<=60dB(A)

2.報警聲級》=30dB(A)

3.工作電壓：9V~16Vdc(12Vdc/400mA)

4.產品尺寸：150*85*14 (mm)

5.產品總重量：278克

保修說明

執行國家三包規定：

- 自購機之日起，7日內出現功能損壞問題的給予包退，8-15日內出現功能損壞問題的給予包換。（外殼磨損不在包退換範圍內）

- 自購機之日起享受12個月免費保修服務，用戶可憑保修卡和購機發票或收據到指定保修點保修。本保修卡與購機發票或收據一起作為保修憑證，保修卡需由經銷商填寫，蓋章後生效。

- 下列情況將實施有償維修：

- 無法提供保修卡及有效發票或者收據

- 三包憑證上的內容與商品實物標識不符或者塗改

- 未按產品使用說明書要求使用、維修、保管造成損壞的

- 非承擔三包的修理者拆動造成損壞的

- 因不可抗力造成損壞的

常见问题及解决方法：

1，為什麼加油燈一直閃爍報警？

原因和解決：

一，如果第9項的油量開關設置為1，表示使用汽車液位感測器計算油量，國內80%的汽車不帶有這個感測器，所以設置為1，就會報警，那麼改成0，表示手動輸入油量，問題解決解決；或者設置為2關閉，問題解決。

二，如果沒有設置過9項，默認值為0，表示手動輸入的油量，行駛一段時間後，會出現加油燈報警，是因為裏面預設的油量已經低於10L,則顯示了續航里程，KM圖示亮起，這時可以多次左撥開關，直到888位置顯示的值超過10,則加油圖示停止閃爍，問題解決；這個操作表示已經快速加油，如果加的數量為自己本車的油量，那麼可以作為正常續航里程，下次汽車油量低於10L，自動亮起。

2，為什麼HUD行駛過程中會自動重啟？

原因和解決：

一，第9項設置為1，表示使用汽車液位感測器計算油量，由於汽車沒有這個感測器器，HUD會不斷的檢測這個數據，長時檢測會導致其他數據的收發變慢，轉速數據有可能丟失，這樣HUD會自動關機，但汽車電壓維持在13.2V以上，HUD又會自動啟動工作，所以導致重啟問題；設置為0或者2，問題解決。

二，第11項設置為排量方法計算油耗，油耗無法正常顯示，有可能導致HUD重啟，原因也同上，HUD檢測了兩個感測器數據用來計算油耗，獲取不到數據導致，此時設置為0，使用空氣流量感測器計算油耗，油耗正常顯示，問題解決。同理，如11項開始設置為0，導致的重啟問題，那麼改為排量計算油耗，問題解決。

3，為什麼無法設置油耗為L/100KM的單位

原因和解決：

在HUD軟體裏面的設置為L/H和L/100KM 自動切換方式，即每小時油耗和每百公里油耗自動切換，這樣更利於瞭解汽車油耗，因為停車時L/100KM的數值為0，原因是這種演算法是用油量除以距離，可是速度為了，不產生距離，油量除以0，那麼等於0；你在等待紅燈時，顯示油耗為0，對你來說沒什麼意義。所以自動切換到L/H顯示。

那麼這麼說，停車時顯示L/H,開車後就顯示L/100KM；但是如果你動過默認的設置，一直顯示的油耗單位是L/H, 那麼左撥開關5秒，L/H閃爍，再撥一次，L/100KM閃爍，然後按下開關5秒保存退出，設置完成，那麼顯示又跳到了L/H單位亮了，這是正常的，因為你此時速度為0，只能顯示L/H的單位，只要車開起來就行了，不要糾結。

4，為什麼我起步的時候油耗這麼大？

原因和解決：

起步油耗大，那是當然的了，你看下前面說的百公里計算方法，距離越短，單位距離耗油越多的原理，顯示的值大，是相當合理的，如果你喜歡油耗小點，怕看到耗油多，那就平穩起步，一檔一檔的起步，緩慢加油，這樣油耗能有大大改善，不要怕旁邊汽車超越自己，旁邊的車起步油耗一定驚人。

5，怎麼樣才能看到汽車的綜合油耗？

原因和解決：

之所以叫綜合油耗，那顧名思義在於綜合兩字，是你行駛這段路或者這段時間的綜合，再行駛了一段路後，停車熄火，HUD會自動關閉，然後油耗位置顯示出的數字就是你發動汽車到關閉發動機這段的綜合油耗，或者叫平均油耗，大家可以注意觀察下，別急著熄火就走人。

6，為什麼HUD顯示的速度，轉速，水溫和我的車不一樣？

原因和解決：

HUD顯示的數據來源於汽車ECU（中央電腦）的數據輸出，這個數據是非常準確的，可是他和汽車的儀錶一般都不一樣，要偏慢一點，原因是汽車儀錶的生產允許存在誤差，誤差大小取決於汽車生產廠家的嚴謹了，可是大家只能看自己的儀錶來判斷速度轉速水溫；為達到和汽車儀錶一致，HUD也有調節功能，第0項設置為100，表示和汽車ECU數據一樣，設置107表示顯示的值比ECU數據快7%，那麼你要調到和儀錶一樣，你自己設置了；轉速也一樣的方法；那麼水溫呢？這個就不要調了，相信ECU數據吧，準確點好。

7,為什麼有13,14,15,16項，說明書沒寫？

原因和解決：

產品在不斷更新中，說明書印刷出來了，產品軟體已經升級過幾次了，HUD的功能要超過說明書的步伐，還有可能會有14,15,16項的參數設置，我們後面的說明書會加上相關說明；這裏的12項是啟動電壓，默認0，用戶不需要設置；13項為參考油耗設置；14項為油耗顯示開關；15項為ECU協議，16項為關機時間，這裏是廠家為了研究所設，無特定意義，也無需修改。

8，如何恢復出廠設置？

原因和解決：

這個操作，不要發動汽車，插上HUD並等待它自動關機，右撥5秒，響了D一聲，恢復成功。

9，如何清除故障碼？

原因和解決：

這個操作，不要發動汽車，將鑰匙置於ON檔，（無鑰匙車型置於通電檔），汽車ECU通電工作，儀錶工作，左撥開關5秒，響了D一聲，清除成功。

10, 為什麼續航里程沒顯示？

原因和解決：

續航里程顯示要滿足2個條件之一：a-油量低於10L,b-續航距離少於199KM,才能顯示出來，那麼大部分的情況下是不顯示的，在調節好油耗後，設置自己的油量，例如今天加了30升油，發動起來後，就左撥數次，知道看到速度位置顯示出30即可。HUD會自動計算油量和續航里程的關係，滿足條件之一就會顯示出來。

11，為什麼不顯示油耗？

原因和解決：

出廠設置的時候，11項的排量設置默認值為16，即為使用排量來計算油耗，適合於大部分汽車使用，用噴油脈寬和進氣壓力感測器來計算；但另外一部分汽車不具有其中之一的感測器，是使用空氣流量感測器來計算油耗，基於此，11項設置應該為0，就可以顯示油耗了。當然如果油耗不亮了，那麼要看下第14項是否設置為0了，1為顯示油耗，0為關閉顯示。

12，這個HUD怎麼這麼難設置？

原因和解決：

HUD的設計使用的是單鍵操作，一個鍵有3個方向可以使用，分別為按下，左撥，右撥；新購買的車主剛拿到都比較新鮮，就想馬上使用，來不及看說明書來操作，其實我們也儘量考慮到了初次使用的便捷而做了出廠的默認設置，那些參數基本上是大多數汽車使用的參數，已經經過調校和參考，所以即插即用，和汽車本身儀錶相差無幾，車主無需先設置再使用；當遇到汽車儀錶和HUD的數字偏差較大的時候，則需要進行設置了。

A,進入設置模式順序：

插上OBD頭-->按下開關5秒後鬆開-->出現介面為大的數字107和小的數字0（888位置和88位置顯示，其他地方不亮）-->大的數字107表示設置的參數，小的數字0表示目前處於第0項菜單-->按一下大的數字變117，小的數字變1，大數字117表示設置的參數，小的數字1表示目前處於第1項菜單-->按一下大的數字變100，小的數字變2，大數字100表示設置的參數，小的數字2表示目前處於第2項菜單-->依次迴圈按一下，就可以選擇到自己要調節的參數了

HUD默認的菜單和對應的參數值：

0-(107)  1-(117)  2-(100)  3-(75)  4-(0)  5-(150)  6-(1)  7-(0)  8-(100)  9-(2)  10-(50)  11-(20)  12-(0)  13-(1)  14-(80)  15-(7)  16-(10)

B，設置參數：

舉例：HUD顯示的速度比我的車儀錶慢了6 KM/H, HUD顯示的轉速比我的車儀錶快200轉 ，油耗顯示為0.0，設置方法如下：

插上OBD頭-->按下開關5秒後鬆開-->出現介面為大的數字107和小的數字0（888位置和88位置顯示，其他地方不亮）-->向左撥3下，數字107變為110-->向下按一次，出現介面為大的數字117和小的數字1-->向右撥10下，數字117變為107-->向下按10次,出現介面為大的數字16和小的數字11-->向右撥16下，數字16變為0-->按下開關5秒後鬆開,設置完成。

C,關於速度轉速參數的解釋：

我們速度參數默認值107，是表示107%；HUD的工作原理是從汽車內部ECU電腦讀取感測器數據，而汽車儀錶一般是直接獲取感測器數據，儀錶是模擬的方式來顯示，是允許存在一定的誤差的。參照儀錶的誤差經驗，那麼汽車內部ECU的數據出來後，乘上107%，然後通過HUD顯示出來的值，一般能基本上一致。如果參數設置為100，那麼就是直接顯示ECU內部數據了，這樣的話和儀錶就不一定一樣了。

同理，轉速也是一樣的說法。

# Text boxes

0.車速調節（範圍50-150）

2.油耗調節（範圍50-150）

1.轉速調節（範圍50-150）

5.單段報警值（30-250）

4.單段/四段報警（0-1）

3.轉速報警（範圍10-75）

6.顯示模式（範圍0-2）

8.油箱容量（範圍0-150）

7.亮度調節（範圍0-2）

11.排量設置（範圍0-100）

10.輸入油量（範圍0-150）

9.油量開關（範圍0-2）

14.參考油耗（範圍10-500）

15.ECU協議（範圍1-12）

13.油耗顯示開關（範圍0-1）

12.啟動電壓（範圍110-150）