# 汽車抬頭顯示器

汽車平視顯示，簡稱HUD就是在汽車前擋風玻璃上顯示行駛的數據，如車速，轉速，油耗，水溫電壓；避免駕駛員在行駛過程中觀看儀錶影響安全，HUD能夠在大視野不轉移的條件下瞬間讀取行駛資訊，讓駕駛員始終保持最佳行駛狀態

HUD主要功能特點：

主要功能特點

- 自動適應車型，符合OBD II 或EUOBD(車載自動診斷系統)的車型即插即用

- 汽車速度，引擎轉速，水溫（電壓/節氣門位置/點火提前角/百公里加速時間），瞬間油耗，平均油耗，休息提示，發動機故障，

- 普通顯示模式，高速顯示模式，自動顯示模式可以 自選

- 公里英里自由切換，大大方便英制汽車儀錶

- 5.5英寸顯示面積，更利於數據閱讀

- 自動開關機，隨車啟動，隨車關機，有效保護汽車電瓶；同時保留手動開關機方式，更有益於控制HUD

- 超速單段和四段報警提示模式可選，更有利於行車安全

- 轉速報警提示，有利於及時換檔而達到節油目的，對新手也有特別意義

- 自動和手動亮度調節模式，行車不刺眼

OBDII 主要顯示功能：

- 感光元器件

- 水溫圖示

- 水溫刻度

- 轉速刻度

- 超速報警

- 檔位顯示

- 參數值

- 依次為轉速圖示 進氣壓力 水溫 時間 電壓 點火角度 百公里加速時間

- 節氣門位置和油耗

- 參數值

- 依次蜂鳴器 發動機故障 疲勞駕駛 電壓 數據傳輸

- 英里單位MPH  公里單位KM/H

- 來電和短信提醒（此功能未開通）

OBD顯示撥輪鍵功能：

設置撥輪

- 左撥撥：切換時間，水溫，進氣壓力，轉速，百米加速，點火交角（進入設置後增加參數值）

- 右下撥：切換暫態油耗，節氣門位置（進入設置後減少參數值）

3垂直短按進入設置後增加設置菜單

4.長右撥5秒：開關報警聲音。

5.垂直長按：進入設置（0-23項設置）調整好後垂直長按5秒保存退出

蜂鳴器開關：

長右撥5秒：報警蜂鳴器聲音圖示關閉；長右撥5秒5秒，聲音圖示開啟，

清除故障碼：

HUD連接汽車後，不發動汽車，鑰匙置於”ON” 檔，等待HUD熄滅後，

長按住右方向鍵5秒，HUD響“嘀”一聲即清除故障碼，清除完成

恢復出廠值設置：

開機通電情況下，垂直長按撥輪鍵5秒進入菜單選項，短按多次至菜單顯示23，滑輪左撥參數設置顯示1，撥輪鍵垂直按下5秒後退出即恢復成功

HUD設置:

HUD顯示的數值為汽車電腦內部的數值，由於汽車出廠的儀錶顯示值會與汽車電腦內的計算值有誤差，此時可以進入設置模式微調HUD的顯示值，以達到和儀錶完全一致的目的。HUD出廠時廠家會按照一般測試值做出調整，如發現和原車不准，則做以下調整：波輪垂直長按撥輪5秒:

進入設置模式（撥輪有三個方向：左撥、垂直、右撥），進入設置模式後，

垂直短按一次，菜單區增加一次；左撥動撥輪鍵為增減參數值。調整好後，

垂直長按5秒，即可退回顯示介面

| 微調設置 |
| --- |
| 菜單 | 微調功能 | 調節範圍 | 解釋 | 默認值 | 設置狀態 |
| 0 | 速度 | 50-150 | 速度與儀錶盤有偏差時微調 | 107 |  |
| 1 | 轉速 | 50-150 | 轉速與儀錶盤有偏差時微調 | 117 |  |
| 2 | 油耗 | 50-150 | 油耗與實際有偏差時微調 | 100 |  |
| 3 | 轉速報警 | 10-75 | 轉速達到7500轉報警 | 75 |  |
| 4 | 四段報警 | 0-1 | 0關閉1開啟 (60KM/H,80KM/H,100KM/H,120KM/H)車速超過4段值後報警 | 0 |  |
| 5 | 單段報警值 | 30-250 | 車速超過120時報警 | 120 |  |
| 6 | 水溫報警 | 90-125 | 水溫達到120報警 | 120 |  |
| 7 | 顯示模式 | 0-3 | 0為自動模式：低於80KM/H時全部顯示，超過80KM/H顯示高速模式；1全部顯示； 2高速模式：顯示速度和油耗）3電壓控制開關機(油電混合車用) | 1 |  |
| 8 | 亮度調節 | 0-2 | 0為自動亮度調節,1為最暗,2為最亮 | 0 |  |
| 9 | 排量設置 | 10-100 | 1.汽車排量默認16代表1.6L 2.油耗不顯示時把排量關閉參數值調成0 | 16 |  |
| 10 | 開機方式 | 0-1 | 0自動判斷開機1.電壓控制開關(油電車專用) | 0 |  |
| 11 | 開機電壓 | 110-150 | 電壓超過13.2伏開機，低於13.2關機（根據需求微調） | 13.2 |  |
| 12 | 油耗開關 | 0-1 | 0關閉油耗顯示1開啟油耗顯示 | 1 |  |
| 13 | 顯示綜合油耗 | 0-1 | 0表示瞬間1表示綜合油耗 | 0 |  |
| 14 | 參考油耗 | 10-500 | 百公里平均油耗對照表，默認為百公里8省油80 | 80 |  |
| 15 | ECU協議 | 1-12 | 代表12種汽車ECU協議 | 7 |  |
| 16 | 最高檔位 | 1-9 | 可選檔位書1-9個 | 5 |  |
| 17 | 換擋速度 | 5-30 | 換擋間隔設置10代表每提高10公里加一檔 | 10 |  |
| 18 | 車輛類型 | 0-1 | 0 普通車1帶啟停功能的油電車 | 0 |  |
| 19 | 時間設置 | 00.00 | 左撥開關調整時鐘和分鐘，右撥切換設置 | 12.00 |  |
| 20 | 報警開關 | 0-1 | 0關閉報警1開啟報警 | 1 |  |
| 21 | 聲音開關 | 0-1 | 0為關閉聲音1為開啟聲音 | 1 |  |
| 22 | 速度單位 | 0-1 | 0為公里1為英里 | 0 |  |
| 23 | 恢復出廠設置 | 0-1 | 設置1後，撥輪鍵垂直按下5秒後退出即恢復成功 | 0 |  |

HUD安裝及使用前準備

1 瞭解您的車型品牌，在購買HUD時需要選擇符合OBD II(或EU OBD)標準的車型方能正常使用,打開並尋找引擎蓋下方的貼紙,如果有OBDII CERTIFIED的字樣都可安裝(如圖1),檢查方向盤下方有沒汽車診斷座（國內07年後的車大部分車有裝配）。

2 找出車輛的16針診斷插座（如圖2），用OBDII連接線與之相接。

反射貼膜的使用及安裝

注：本產品是把汽車的行駛數據反射在汽車的玻璃上顯示的，由於汽車的玻璃都是雙層的，在顯示上會有略微的重影，根據汽車的玻璃不同重影也不同，如果重影嚴重，影響到你的讀取行車數據困難時，可使用本產品附送的反射貼膜，

首先把附送的防滑墊放在前方較平坦的位置，HUD主機可以放在上面並隨時調整位置。  反射貼膜可以貼在HUD主機正上方位置，能反射到主機螢幕為准。

貼膜基本方法：

- 先將需要貼膜的位置均勻噴上一些水。用靜電毛巾擦乾淨不要有任何灰塵

- 將反射膜的保護層1撕開，然後貼在HUD能全部顯示在膜上的位置。

- 調整好位置後，使用刮板或者平滑的物體刮平貼膜，直到內部沒有氣泡為止。

- 撕開反射膜保護層2如果HUD顯示數據未能全部顯示在反射膜上，可輕微移動防滑墊

和機器進行調整，

技術參數：

環境溫度：-40c—+80c

大 氣 壓：86-106KPa

相對濕度：10%-95%

環境雜訊：<=60dB(A)

報警聲級：》=30dB(A)

工作電壓：9V~16Vdc(12Vdc/400mA)

產品尺寸： 150*85*14mm

產品重量：110g

OBD顯示常見問題解答

1. 螢幕沒任何顯示。不通電

原因：發動汽車引擎，檢查OBD 線是否有連接鬆緊，拔下來反復插多幾次，檢查HUD主機開關是否打開。如果還是不顯示建議換臺車測試，分析下是否是汽車OBD診斷介面已壞，如果是OBD診斷壞，建議去維修好OBD介面，再次連接HUD，可以正常使用.

2已通電，但是螢幕只顯示汽車電壓，30秒後自動熄滅。

原因： HUD產品只適用於OBDII和EOBD介面

汽車生產年份（美系03年後，其他地區07年後，才開始使用OBDII 和EOBD）

HUD產品部支持OBD I 和JOBD  建議換臺車測試下或切換成GPS模式

3太陽光下看不清楚和重影。

檢查HUD主機上保護貼膜是否有撕掉，包裝盒內的反射貼膜貼在HUD反射對應的玻璃上

也可以開機通電情況下，垂直長按撥輪鍵5秒進入菜單選項，短按8次至菜單顯示8時，滑輪下撥參數設置2後，撥輪鍵垂直按下5秒後退出即恢復成功 .

4錯誤操作導致死機。

做個恢復出廠設置，

HUD主機開機通電情況下，垂直長按撥輪鍵5秒進入菜單選項，短按多次至菜單顯示23時，滑輪右撥參數設置1後，撥輪鍵垂直按下5秒後退出即恢復成功 。

- 車速不准：

請確認單位值是否準確，公里單位為KM/H,英制單位為MPH  （設置項22可切換）

開機通電情況下，垂直長按撥輪鍵5秒進入菜單選項，菜單顯示0，參數值107，根據你和儀錶盤上相差多少，左撥或者右撥，增加和減少，相差的速度值。調整好後，撥輪鍵垂直按下5秒後退出

6. 油耗不准：

三種油耗顯示

怠速模式下顯示暫態油耗L/H(汽車發動後一個小時後耗掉的油)

行駛過程中顯示百公里瞬間油耗100km/L（行駛中瞬間的油耗）

行駛結束後顯示百公里平均油耗，熄火以後螢幕顯示10秒並關機

開機通電情況下，垂直長按撥輪鍵5秒進入菜單選項，短按多次菜單顯示9，參數值16，表示排量是1.6L根據你汽車排量，就左撥或者右撥，增加和減少，調整好後，撥輪鍵垂直按下5秒後退出

或者請參考設置項第2項參數值顯示100，上撥或者下撥，微調油耗.

7.不會關機或者帶有啟停功能的汽車設置:

撥輪鍵垂直短按5秒進入設置項，垂直短按撥輪18次，菜單顯示18參數值（默認顯示0，撥輪鍵左撥或者右撥多次把參數調成1，設置好後，撥輪鍵垂直長按5秒保存退出，（1帶啟停功能的油電車）

8.不會自動開機

撥輪鍵垂直短按5秒進入設置項，垂直短按撥輪11次，菜單顯示11 參數值顯示132，撥輪鍵左撥或者右撥多次把參數調成128，設置好後，撥輪鍵垂直長按5秒保存退出.

| 故障表現 | 可能原因 | 處理方法 |
| --- | --- | --- |
| 沒有速度報警 | 設置值過高，或已關閉 | 取消分段報警，打開報警開關 |
| 沒有轉速報警 | 設置值過高，或已關閉 | 重新設置並打開報警 |
| 通電後無反應 | 開關沒打開 | 打開開關並檢查插頭插牢，確認後試下發動汽車再插上插頭 |
| 油耗顯示不准 | 不帶空氣流量感測器 | 設置自己的排量，然後校準，可以把9項設置為0 |
| 無速度轉速等 | 不符合OBDII或EU-OBD | 諮詢汽車廠家是否符合標準，一般來說很多08年以前的自主品牌車不支持 |
| 速度非常不准 | 速度單位為MPH | 切換速度單位為KM/H公里單位 |
| 只有速度油耗 | 速度超過80KM/H | 進入設置顯示模式改為1 |
| 沒有隨車啟動 | 設置的開機電壓過高 | 進入設置第11項，設置一個沒發動汽車和發動汽車後電壓中間值 |
| 檔位不准 | 該檔位不從原車讀取 | 檔位提示是為了給新手正確掛擋非原車讀出，可以自行設置換擋速度以接近 |
| 無法自動關機 | 車輛類型選擇錯誤 | 是自動啟停或者混合動力應該進入該設置模式18項選擇車輛類型，其他反之 |
| 不斷重啟 | 通訊失敗或者設置錯誤 | 如果通訊失敗則無解，檢查車輛類型選擇是否正確 |
| 干擾胎壓檢測 | HUD頻率干擾 | 一般非原車抬頭監測容易被干擾，可以更換 胎壓監測設備或換頻率 |
| 導致氣囊燈亮 | HUD誤讀 | 一般發生於國產自主品牌的車，汽車製造中電子應用複雜，無法兼顧 |
| 檔位數不一致 | 沒有正確設置 | HUD默認檔位5個，可以到16項進行設置 |
| 油耗變化太快 | 設置為瞬間油耗 | 進入設置模式13項改為1 |
| 顯示看不清 | HUD亮度過低 | 進入設置項第8項亮度調節，參數改為2 |
| 時間顯示總亂 | 停車後手動關機 | 停車後讓HUD 自動關機 |
| HUD顯示亂碼 | 觀察錯誤或放置不對 | HUD是反射成像，通過擋風玻璃反射得到正確圖像，檢查放置情況 |